华东理工大学

（奉贤校区）

蒸汽计量等设施采购、安装工程

招标技术文件

招标编号：

项目单位：华东理工大学

编制日期：2010年5月12日

一、技术要求：

1、奉贤校区蒸汽计量表具等相关设施的配置和安装建设项目，主要是解决奉贤校区内用汽户的蒸汽计量和用能结算，需安装的计量表具和相关设施共10套。

2、计量表（蒸汽流量计）类型：

产品类型选择仅限于涡街流量计类装置，计量表规格及数量：

| 规格 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN125 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |

3、计量表（流量计及系统）精度

计量表的精度等级为1.5级。整个计量系统（含计量表、温度补偿（压力补偿不考虑）、传感器等）相关配置件，必须达到有关法规对贸易结算的要求。

4、安装区域的要求：

采用相对集中的区域安装格局，主要分四处安装（安装点）：

①奉贤校区食堂进口处三个楼层点6只；

②奉贤校区热水换热器进汽点2只；

③奉贤校区锅炉房总分汽包进汽端口2只（总表）。

5、安装要求：必须符合并达到技术质量监督局的检验要求。计量表具等设备配置、安装后须进行系统调试，验收合格后办理交接手续。整个工程质量保证期限为壹年。

二、本技术文件作为招标项目的技术交底，其他相关商务方面的内容，要求投标单位在编写投标文件时，按投标的规范要求进行编制，规范装订，否则作废标处理。

三、投标文件正本壹份，副本叁份。